## Slide 1: 计算机硬件基础

## Slide 2
第五讲 MIPS处理器设计
处理器设计概述
MIPS模型机
MIPS单周期处理器设计
流水线及其冒险
    MIPS 多周期数据通路设计
    多周期控制器设计
    多周期性能分析

## Slide 3: 4.1 MIPS 多周期数据通路设计
为什么不使用单周期实现方式
  单周期设计中，时钟周期对所有指令等长。而时钟周期由计算机中可能的最长路径决定，一般为取数指令。但某些指令类型本来可以在更短时间内完成。
多周期方案
  将指令执行分解为多个步骤，每一步骤一个时钟周期，则指令执行周期为多个时钟周期，不同指令的指令周期包含时钟周期数不一样。
  优点：
    提高性能：不同指令的执行占用不同的时钟周期数
    降低成本：一个功能单元可以在一条指令执行过程中使用多次，只要是在不同周期中（这种共享可减少所需的硬件数量）
    为流水线做好准备
  缺点：
    增加非体系结构状态部件（寄存器），保存中间计算结果，增加延迟
    控制逻辑更为复杂，需要使用FSM（有限状态机）而非组合逻辑实现

## Slide 4
多周期数据通路设计总体考虑
  可以使用普林斯顿结构：指令和数据使用同一个存储器；
  一个ALU： R型指令算术逻辑运算、取指令后形成PC+4新值、及Beq指令转向地址计算（PC+Signext(imm16)<<2），都在ALU中完成；
  时钟同步方法：一个时钟周期内信号总是从一个状态单元经过组合逻辑处理后传送到另一个状态单元。所以指令每一步的执行总是从前一个状态单元接收输入，经过功能单元处理，在下一个时钟周期触发沿将结果写入下一个状态单元，因此数据通路中需要增加了一个或多个寄存器以保存指令各执行步骤形成的结果（输出值），以便在指令的后续时钟周期内继续使用。
组合逻辑操作时钟周期内完成；
所有信号在时钟周期内从状态单元1经组合逻辑传送到状态单元2。
时钟信号上跳沿同步
时钟同步方法
4.1 MIPS 多周期数据通路设计

## Slide 5: 4.2 多周期控制器设计
数据通路控制信号设计
写控制PCWrite
读控制MemRead
写控制MemWrite
写控制IRWrite
MDRWrite
写控制RegWrite
操作控制ALUOp
多路控制：ALUSrcA
ALUSrcB
PCSrc
多路控制： IorD，RegDst
MemtoReg

## Slide 6: 4.3 多周期性能分析
假设主要功能单元的操作时间
  存储器 ：200ps
  ALU ：100ps
  寄存器堆：50ps
  多路复用器、控制单元、PC、符号扩展单元、线路没有延迟
步骤 | R型指令 | Lw指令 | Sw指令 | Beq指令 | J指令 | 执行 时间
取指令 | IR  M[PC]，PC  PC + 4 |  |  |  |  | 200ps
读寄存器/译码 | A  R[IR[25:21]] (rs)， B  R[IR[20:16]] (rt) ALUOut  PC + Signext[IR[15:0]]<<2 (beq指令) |  |  |  |  | 100ps
计算 | ALUOut  A op B | ALUOut  A + Signext(IR[15:0]) |  | If (A-B==0) then PC  ALUout | PC  PC[31:28] ¦¦ IR[25:0]<<2 | 100ps
R型完成/访问内存 | R[IR[15:11]]  ALUOut | DR  M[ALUOut] | M[ALUOut]  B |  |  | 200ps
写寄 存器 |  | R[IR[20:16]]  DR |  |  |  | 50ps
各类指令执行时间

## Slide 7
时钟周期
  时钟周期取各步骤中最长的时间，200ps
时钟 周期 | R型指令 | Lw指令 | Sw指令 | Beq指令 | J指令 | 周期 时间
TC1 | IR  M[PC]，PC  PC + 4 |  |  |  |  | 200ps
TC2 | A  R[IR[25:21]]， B  R[IR[20:16]] ALUOut  PC + Signext[IR[15:0]]<<2 |  |  |  |  | 200ps
TC3 | ALUOut  A op B | ALUOut  A + Signext(IR[15:0]) |  | If (A-B==0) then PC  ALUout | PC  PC[31:28] ¦¦ IR[25:0]<<2 | 200ps
TC4 | R[IR[15:11]]  ALUOut | DR  M[ALUOut] | M[ALUOut]  B |  |  | 200ps
TC5 |  | R[IR[20:16]]  DR |  |  |  | 200ps
各类指令执行时间
4.3 多周期性能分析

## Slide 8
各型指令所需的时钟周期数和时间
  R型指令 ：800ps
  lw指令 ：1000ps
  sw指令 ：800ps
  beq指令 ：600ps
  j指令 ：600ps
假设指令在程序中出现的频率
  lw指令 ：25%
  sw指令 ：10%
  R型指令 ：45%
  beq指令 ：15%
  j指令 ：5%
则一条指令的平均CPI （Clock cycles Per Instruction）
  5*25%+4*10%+4*45%+3*15%+3*5% = 4.05
一条指令的平均执行时间：
  1000*25%+800*10%+800*45%+600*15%+600*5% = 810ps
4.3 多周期性能分析

## Slide 9: 计算机性能评价
响应时间与吞吐量
  响应时间：从提交作业到完成作业所花费的时间
    响应时间是完成一个任务所花的时间总和，包括内存访问时间、执行IO操作的时间、以及运行必要的操作系统代码所需的时间。
  吞吐量：一定时间间隔内完成的作业数
    多任务操作系统更侧重于优化系统的整体吞吐量，而不会特别最小化某个特定程序的响应时间
  个人用户更关心响应时间，企业级计算机的管理人员更关心吞吐量

## Slide 10
响应时间与CPU执行时间
  对于多任务系统，应该从响应时间中去除因为等待I/O操作而花去的时间和CPU执行其他程序所花费的时间，为此引入CPU执行时间的概念。
  CPU执行时间是CPU真正花在运行一个程序上的时间。
计算机性能评价
如：每个CLK T = 0.5秒
时钟频率：f = 2 hz
IC × CPI

## Slide 11
CPI：指令平均执行时钟周期数
  CPI：Clock cycles Per Instruction。
  不同指令功能不同，所需时间也不同，CPI只是某一机器中一个程序或程序片段每条指令所用时钟周期的平均值。
  不同指令集的CPI比较没有实际意义。
计算机性能评价
什么时候有意义？

## Slide 12
MIPS：百万指令每秒
  MIPS：Million Instruction Per Second
  不同指令集的MIPS比较没有实际意义
  即使同一台机器，用不同的测试程序测出来的MIPS值也可能不一样。
MFLOPS：百万浮点数操作每秒
  MFLOPS： Million Floating point Operations Per Second
  可以比较不同机器的浮点运算能力, 但有局限性
  MFLOPS不仅和机器有关, 也和所用测试程序有关
  MFLOPS与整数. 浮点操作的比例有关
计算机性能评价
时钟周期数/秒
时钟周期数/指令条数

## Slide 13
影响计算机性能的因素
  指令数：取决于指令集体系结构(ISA)，与指令集的具体实现无关；ISA对编译器有很大的影响；
  CPI：机器的实现细节（存储系统结构、处理器结构）；测试程序包含的各类指令的组成等；
  时钟周期：与机器的实现细节密切相关
计算机性能评价

## Slide 14
示例一
计算机性能评价

## Slide 15
示例二
计算机性能评价

## Slide 16
流水线及其冒险

## Slide 17: 洗衣房：生活中的流水线
处理器：洗衣房
4条指令：张三、李四、王五、赵六
指令：洗衣服
  指令过程：洗涤→烘干→熨整
指令各阶段延迟
  洗衣：30分钟
  烘干：40分钟
  熨整：20分钟
A
B
C
D

## Slide 18: 串行洗衣房
串行洗衣房：6个小时完成4个任务
如果采用流水线技术，那么。。。
A
B
C
D
任务执行顺序
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
6 PM
7
8
9
10
11
午夜
时间

## Slide 19: 流水化洗衣房：尽可能早的开始工作
流水化洗衣房：3.5小时（210分钟）完成4个任务
A
B
C
D
任务执行顺序
6 PM
7
8
9
10
11
午夜
30
40
40
40
40
20
时间
为什么是40分钟？

## Slide 20: 流水线性质
流水线不改善单个任务处理延迟(latency)，但改善了整体工作负载的吞吐率
流水线速率受限于最慢的流水段
流水段执行时间不平衡，则加速比下降
多个任务同时工作，但占用不同的资源
潜在加速比 = 流水线级数
填充（等待）流水线和排放（放弃已执行）流水线，加速比下降
6 PM
7
8
9
30
40
40
40
40
20
时间
A
B
C
D
任务执行顺序

## Slide 21: 数据通路的五个阶段
1) 取指-IF: 取指, PC自增
2) 译码和读寄存器-ID:译码, 读寄存器
3) 执行-EX: 执行(ALU) Lw/Sw指令: 计算内存指针 其他指令: 执行其他算术和逻辑运算
4) 访存-Mem: Lw: 从内存读数据到CPU寄存器 Sw: 把寄存器的值写到内存中
5) 回写-WB: 把数据写回到寄存器中

## Slide 22: 数据通路流水化
在两个阶段之间直接增加寄存器
  保存前一时钟周期产生的数据
5 阶段流水线
  理论上，时钟频率最高可以增加到原来的5倍
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 23: 流水的控制信号
控制器：译码产生控制信号，与单周期完全相同
控制信号流水寄存器：控制信号在寄存器中传递，直至不再需要
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
MUX
imm
控制器
opcode
funct
ALUOp
MemWr
RegWr

## Slide 24: 正确认识流水线—流水线寄存器
命名法则：前级/后级
  示例：IF/ID，前级为读取指令，后级为指令译码(及读操作数)
功能：时钟上升沿到来时，读取前级结果，然后输出至下级组合逻辑
  也可能直接连接到下级流水线寄存器
    例如SW：ID/EX保存的从RF读出的第2个寄存器值，就直接传递到EX/MEM
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB

## Slide 25: 正确认识流水线—流水线级数与RF
N级流水线：必须有N级流水线寄存器
  新增N-1级流水线寄存器，最后一级为Register File
RF：这是一个特殊部件，有2次使用
  读：第2级；写：第5级
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
Register
File
读操作
写操作

## Slide 26: 正确认识流水线：流水线级数与RF
RF：上升沿被更新
  WE有效，则WD被写入A3
输出：与时钟无关，仅与RF内容及A1/A2相关
旧值
RD1/RD2
新值
WD
WE
旧值
Register File
某个寄存器
被更新
更新
Clock
XXXXXX
写入
读出
RF具有2重行为
读出：组合逻辑
写入：时序逻辑(寄存器)

## Slide 27: 正确认识流水线：流水阶段与流水线寄存器
流水阶段：组合逻辑+寄存器
  起始：前级流水线寄存器的输出
  中间：组合逻辑（如ALU）
  结束：写入后级流水线寄存器
  当时钟上升沿到来时，组合逻辑计算结果写入后级寄存器
示例：EX阶段
  起始：ID/EX流水线寄存器中的RF寄存器/扩展单元的输出
  中间(组合逻辑)：ALU完成计算
  结束(寄存器)：在clock上升沿到来时，结果写入EX/MEM中相应寄存器
EX
RF
ALU
ALU
结果
ID/EX
EX/MEM

## Slide 28: 正确认识流水线：DM
写入时：表现为寄存器（状态元件操作），属于MEM/WB寄存器范畴
读出时：可以等价为组合逻辑（组合元件操作）
  与RF的读出是类似的，但需要相应的控制信号
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Write
Back
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 29: 流水线的改进
寄存器的加入将会影响流水线上的信息
  为相邻的流水阶段增加寄存器 (e.g. IF/ID)
  寄存器可以将不同阶段的信息分隔开
  在任何时间，每个阶段都在执行不同的指令
那么，在这种情况下需要再次检验数据通路

## Slide 30: 流水线模型指令执行步骤分解
指令 lw 的流水线
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 31: 1.取指阶段
使用中的元件
对于时序逻辑, 左部分为写入，右部分为读出
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 32: 2.译码（读寄存器）阶段
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 33: 3.执行阶段
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 34: 4.访存/分支转移阶段
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 35: 5.写寄存器阶段
这里有错误，你能够找到吗？
寄存器编号错误
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 36: 数据通路改进
现在每个向寄存器写入的指令均可正常工作
  图中省略了解码后的目的寄存器选择（rt / rd）
    R[rt]  DM[ R[rs] + Signext(imm16) ]

## Slide 37: 带有控制信号的流水线处理器

## Slide 38: 多条lw指令执行流水线
每条指令都会经过多个阶段，所以有些指令会在一些阶段空闲出来
  例如，R 型指令会在 Mem 阶段空闲
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Time
I1
I2
I3
I4
I5
I6

## Slide 39: 时钟驱动的流水线时空图
本图用途：需精确分析指令/时间/流水线3者关系时
  行：某个时钟（时刻ti），指令流水线分别处于哪些阶段
  列：某个部件（执行某一功能），在时间方向上执行了哪些指令
注意区分流水阶段与流水线寄存器的关系
可以看出，在clk5后，流水线全部充满
  所有部件都在执行指令
    只是不同的指令
相对PC的地址偏移 |  |  |  |  | PC |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/DM |  | DM/WB |  | 
 | 指令 | CLK | PC | 指令 |  | 取指 |  | 译码 |  | 执行 |  | 访存 |  | 回写 | 
0 | Instr 1 |  1 | 04 | Instr 1 |  | Instr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Instr 2 | 2 | 48 | Instr 2 |  | Instr 2 |  | Instr 1 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Instr 3 | 3 | 812 | Instr 3 |  | Instr 3 |  | Instr 2 |  | Instr 1 |  |  |  |  | 
12 | Instr 4 | 4 | 1216 | Instr 4 |  | Instr 4 |  | Instr 3 |  | Instr 2 |  | Instr 1 |  |  | 
16 | Instr 5 |  5 | 1620 | Instr 5 |  | Instr 5 |  | Instr 4 |  | Instr 3 |  | Instr 2 |  | Instr 1 | 
20 | Instr 6 |  6 | 2024 | Instr 6 |  | Instr 6 |  | Instr 5 |  | Instr 4 |  | Instr 3 |  | Instr 2 | 

## Slide 40: 流水线示意图
使用数据通路来表示流水线
IF
ID
EX
Mem
WB
ALU
I$
Reg
D$
Reg
1. 取指
2.译码/
读寄存器
3.运算执行
4.访问内存
5.写寄存器
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 41: 流水线
每个寄存器右部分代表读操作，左部分代表写操作
Instr
Order
Load
Add
Store
Sub
Or
I$
Time (clock cycles)
I$
ALU
Reg
Reg
I$
D$
ALU
ALU
Reg
D$
Reg
I$
D$
Reg
ALU
Reg
Reg
Reg
D$
Reg
D$
ALU
Reg
I$

## Slide 42: 指令级并行(ILP)
指令级并行（instruction level parallelism，ILP）是指利用流水线技术可以使多条指令在同一硬件上同时执行。

## Slide 43: 流水线的优势(1/2)
假设
  译码/读寄存器阶段和写寄存器阶段的花费为100ps
  其他阶段为200ps
流水线时钟频率是多少？
  对比流水线与单周期模型
指令 | 取指 | 读寄存器 | 运算执行 | 访问内存 | 写寄存器 | 总计
lw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps | 800ps
sw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
R-format | 200ps | 100 ps | 200ps |  | 100 ps | 600ps
beq | 200ps | 100 ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 44: 流水线的优势(2/2)
单周期
Tc = 800 ps
流水线
Tc = 200 ps
响应时间 vs 吞吐量

## Slide 45: 流水线性能加速比
使用Tc (指令完成的间隔时间) 来衡量流水线的性能加速比
  只有当各阶段完成的任务大致相同的时候公式大致取等号 (各阶段花费相同的时间)
如果每个阶段花费的时间相同，那么采用流水线性能最优
在给定的时间内，可以执行更多条指令
  每条指令的执行时间并不减少

## Slide 46: 流水线与指令集设计
MIPS指令集就是专为指令执行的流水线化而设计的
所有的指令均为32位
  更易于取指和译码
只有很少的几种指令格式，并且每条指令中的源寄存器字段都固定不变
  可以在一个步骤进行译码和读寄存器操作；否则需要先译码然后才能取RS、RT和RD的值进行RF读操作
对内存的操作仅出现在LW/SW操作中。
  可以在第三阶段进行地址计算，在第四阶段进行存取
内存中的所有操作数必须对齐
无内部互锁流水级的微处理器 (Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages)
Notes: 在流水线运行过程中可能会出现这种情况：当前指令的执行可能需要前面指令的执行结果，但这时前面的指令没有执行完毕，从而会导致当前指令的执行无法获得合法的操作数，这时就会引起流水线的等待，这种现象在流水线机制里称为互锁。

## Slide 47
Question: 下面哪个信号不需要传输到执行阶段？
MemWr
☐
RegWr
☐
imm16
☐
IF
ID
EX
Mem
WB
ALU
I$
Reg
D$
Reg

## Slide 48: 流水线冒险
流水线冒险（Hazard，也称流水线相关问题）：相近指令在流水线上出现某些关联，下一个时钟周期不能执行下一条指令，指令流水线必须出现停顿。
结构冒险：资源竞争，要使用的部件正在忙（同一部件在不同阶段中被不同的指令同时使用）。例如，若系统只有一个存储器部件，就会带来结构冒险问题。
数据冒险：指令执行所需的数据暂时不可用而造成的指令执行的停顿。数据冒险一般发生在相近指令访问一个存储单元或寄存器时。后序指令需要等待前序指令执行完毕。
控制冒险：也称为分支冒险（branch hazard），必须根据前一条指令的执行结果才能确定下一条真正要执行的指令，此时流水线中取得的可能不是真正要执行的指令。

## Slide 49
结构冒险
  存储器
  寄存器
数据冒险
控制冒险

## Slide 50: 1. 结构冒险
所需硬件资源的冲突
如果MIPS流水线仅有一个内存
  读或写数据操作需要获取内存的权限
  取指需要等待一个周期
    引入流水线气泡（Bubble）
因此，流水线的数据通路需要将指令和数据分别存储。

## Slide 51: 结构冒险 #1: 单一内存
I$
Load
Instr 1
Instr 2
Instr 3
Instr 4
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
instr
order
Time (clock cycles)
在同一个时钟周期从同一内存中读取
  解决方案：使用独立的 L1 I$ 和 L1 D$

## Slide 52: 结构冒险 #2: 寄存器 (1/2)
I$
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
Time (clock cycles)
可以同时读写寄存器吗？
instr
order
Load
Instr 1
Instr 2
Instr 3
Instr 4

## Slide 53: 结构冒险 #2: 寄存器 (2/2)
有多种解决方案:
  将寄存器组的使用权限分为两部分：一个时钟周期内前半个时钟周期进行写操作，后半个时钟周期进行读操作。
  用独立的读写端口建立寄存器组
结论: 在同一个时钟周期，可以同时进行读寄存器和写寄存器的操作
时序逻辑
F级
D级
E级
M级
W级

## Slide 54
结构冒险
数据冒险
  数据旁路（转发）
  阻塞
控制冒险

## Slide 55: 2. 数据冒险
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
t
时间 (时钟周期)
IF
ID/RF
EX
MEM
WB
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg

## Slide 56: 数据冒险解决策略 —— 旁路(转发)
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
中间隔两条指令：没问题！

## Slide 57: 调整硬件结构支持旁路
为什么要转发到RS、RT两个端口？

## Slide 58: 调整硬件结构支持旁路

## Slide 59: 旁路的数据通路(1/2)
需要作何修改?

## Slide 60
由旁路单元进行处理
什么时候需要转发？
旁路的数据通路(2/2)
数据冒险问题是否已全部解决？
lw
为什么有两个rt？

## Slide 61: lw指令数据冒险问题
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
lw？
如何解决？
Notes: bypass

## Slide 62
结构冒险
数据冒险
  数据旁路
  阻塞
控制冒险

## Slide 63: 数据冒险：装载（1/4）
在下例中，数据回传（时序出错）会导致数据冒险
数据旁路不能解决所有情况
如何判断出现了这种情况？
sub指令已取出
IF/ID

## Slide 64
硬件阻塞流水线
  硬件互锁
Schematically, this is what we want, but in reality stalls done “horizontally”
数据冒险：装载（2/4）
Notes: 在流水线运行过程中可能会出现这种情况：当前指令的执行可能需要前面指令的执行结果，但这时前面的指令没有执行完毕，从而会导致当前指令的执行无法获得合法的操作数，这时就会引起流水线的等待，这种现象在流水线机制里称为互锁。

## Slide 65
阻塞等同于nop
数据冒险：装载（3/4）
Notes: MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked pipelined stages)，其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。

## Slide 66: load导致的数据冒险：Clk1上升沿后
指令流
  CLK 0: lw 取指
  CLK 1: lw 进入IF/ID
  PC：指向 sub 指令的地址
    PC  PC + 4
  IM：读出 sub 指令
 |  |  |  |  | IF级 |  | ID级 |  | EX级 |  | MEM级 |  | WB级 |  | 
地址 | 指令 | CLK | PC | IM |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/MEM |  | MEM/WB |  | RF | 
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub |  | lw |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
后续不再分析 PC 和 IM

## Slide 67: load导致的数据冒险：Clk2上升沿后
指令流
  sub进入IF/ID寄存器；lw进入ID/EX寄存器
冲突分析：冲突出现
执行动作：设置控制信号，在clk3插入nop指令
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持不变
 |  |  |  |  | IF级 |  | ID级 |  | EX级 |  | MEM级 |  | WB级 |  | 
地址 | 指令 | CLK | PC | IM |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/MEM |  | MEM/WB |  | RF | 
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub |  | lw |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband |  | sub |  | lw |  |  |  |  |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop

## Slide 68: load导致的数据冒险：Clk3上升沿后
指令流
  sub未进入ID/EX（冻结）；lw进入EX/MEM
冲突分析：
  转发机制将在clk4时可以发挥作用
 |  |  |  |  | IF级 |  | ID级 |  | EX级 |  | MEM级 |  | WB级 |  | 
地址 | 指令 | CLK | PC | IM |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/MEM |  | MEM/WB |  | RF | 
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub |  | lw |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband |  | sub |  | lw |  |  |  |  |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  3 | 88 | and |  | sub |  | nop |  | lw |  |  |  |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 69: load导致的数据冒险：Clk4上升沿后
指令流
  lw：结果存入MEM/WB。
  sub：进入ID/EX。ALU的操作数可以从MEM/WB转发
执行动作
  控制MUX，使得MEM/WB输入到ALU
 |  |  |  |  | IF级 |  | ID级 |  | EX级 |  | MEM级 |  | WB级 |  | 
地址 | 指令 | CLK | PC | IM |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/MEM |  | MEM/WB |  | RF | 
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub |  | lw |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband |  | sub |  | lw |  |  |  |  |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  3 | 88 | and |  | sub |  | nop |  | lw |  |  |  |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  4 | 812 | andor |  | and |  | sub |  | nop |  | lw结果 |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 70: load导致的数据冒险：Clk5上升沿后
指令流
  lw：结果回写至RF
  sub：结果保存在EX/MEM
 |  |  |  |  | IF级 |  | ID级 |  | EX级 |  | MEM级 |  | WB级 |  | 
地址 | 指令 | CLK | PC | IM |  | IF/ID |  | ID/EX |  | EX/MEM |  | MEM/WB |  | RF | 
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub |  | lw |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband |  | sub |  | lw |  |  |  |  |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  3 | 88 | and |  | sub |  | nop |  | lw |  |  |  |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  4 | 812 | andor |  | and |  | sub |  | nop |  | lw结果 |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  5 | 1216 | oradd |  | or |  | and |  | sub结果 |  | nop |  | lw结果 | 
如果没有转发？

## Slide 71: load导致的数据冒险
Q：如果设置从DM到ALU输入的转发，这个设计优劣如何？
  设计初衷：将DM读出数据提前1个clock转发至ALU，从而消除lw指令导致的数据相关，无需插入NOP
sub
lw

## Slide 72: load导致的数据冒险
A：功能虽然正确，但CPU时钟频率大幅度降低
  原设计： f = 5GHz
    各阶段最大延迟为200ps
  新设计： f = 2.5GHz
    时钟长度：ALU延迟 + DM延迟 = 400ps
    EX阶段延迟成为最大延迟
Instr fetch | Register read | ALU op | Memory access | Register write
200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps
前面PPT的数据
警惕：木桶原理！
流水线各阶段延迟不均衡，将导致流水线性能严重下降
sub
lw

## Slide 73: 如何插入NOP指令？
检测条件：IF/ID的前序是lw指令，并且lw的rt寄存器与IF/ID的rs或rt相同
执行动作：
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持不变
sub
lw
PC=8
and
地址 | 指令
0 | lw $t0, 0($t1)
4 | sub $t3, $t0, $t2
8 | and $t5, $t0, $t4
12 | or $t7, $t0, $t6
16 | add $t1, $t2, $t3

## Slide 74: 如何插入NOP指令？
sub
lw
sub
nop/bubble
lw
PC=8
and
PC=8
and
Cycle N
Cycle N+1
地址 | 指令
0 | lw $t0, 0($t1)
4 | sub $t3, $t0, $t2
8 | and $t5, $t0, $t4
12 | or $t7, $t0, $t6
16 | add $t1, $t2, $t3

## Slide 75: 如何插入NOP指令？
执行动作：
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持不变
数据通路：将IF/ID修改为使能型寄存器
控制系统：增加 IF/ID.en 控制信号
  当IF/ID.en为0时，IF/ID在下个clock上升沿到来时保持不变
EN
使能型寄存器
IF/ID.en=0
Q
D
RD
Q
D
RD
Q
D
RD
Q
D
RD
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
D0
D1
D2
D3
CP
RD
sub
nop/bubble
lw
en(enable)

## Slide 76: 如何插入NOP指令？
执行动作：
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令（控制信号）全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持不变
数据通路：将ID/EX修改为复位型寄存器
控制系统：增加 ID/EX.clr 控制信号
  当ID/EX.clr为0时，ID/EX在下个clock上升沿到来时被清除为0（同步复位）
CLR
ID/EX.clr=0
sub
nop/bubble
lw
Q
D
RD
Q
D
RD
Q
D
RD
Q
D
RD
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
D0
D1
D2
D3
CP
RD

## Slide 77: 如何插入NOP指令？
执行动作：
  冻结IF/ID：sub继续被保存
  清除ID/EX：指令全为0，等价于插入NOP
  禁止PC：防止PC继续计数，PC应保持不变
数据通路：将PC修改为使能型寄存器
控制系统：增加 PC.en 控制信号
  当PC.en为0时，PC在下个clock上升沿到来时保持不变
使能型寄存器
EN
PC.en=0

## Slide 78: 如何插入NOP指令？
lw冒险处理示例伪代码
注意：时序关系
  NOP是在clk3上升沿后发生，即寄存器值在clk3上升沿到来时发生变化(或保持不变)
If((ID/EX.MemRead) & //前一条指令是lw
((ID/EX.rt == IF/ID.rs) |
(ID/EX.rt == IF/ID.rt)))
IF/ID.en  禁止(disable)
ID/EX.clr  清除(reset)
PC.en  禁止(disable)
地址 | 指令 | CLK | PC | IM | IF/ID | ID/EX | EX/MEM | MEM/WB | RF
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub | lw |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband | sub | lw |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  3 | 88 | and | sub | nop | lw |  | 
12 | or $t7, $t0, $t6 |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 79: 存在转发电路
如果有转发电路，lw指令需要插入几个NOP指令？
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
add $t2, $t8,$t9
sub $t3, $t1, $t2
or $t4, $t2, $t7
无需NOP
如果没有转发电路？
1个NOP
这条通路为谁而设计？
Notes: 为存在数据相关的连续两条R指令；
为存在数据相关且中间间隔一条指令的R指令，或 lw后跟R指令

## Slide 80: 存在转发电路
转发控制信号如何产生？
Q：第二条指令如果是and $12, $5, $2呢？
第三条指令如果是or $13, $2, $4呢？
and 指令执行到 EX 级；sub 指令执行到了 MEM级
sub 指令的 rd = and 指令的 rs
sub
and
MEM/WB

## Slide 81: 存在转发电路
转发控制信号如何产生？
MEM/WB 怎么处理？
Sub $2, $1, $3
Add $7, $8, $9
And $12, $2, $5

## Slide 82: 存在转发电路
转发控制信号如何产生？

## Slide 83: 存在转发电路
转发控制信号如何产生？
更复杂的情形：
add $1, $1, $2
add $1, $1, $3
add $1, $1, $4
lw $1, 0($2)
sw $1, 0($3)
lw $1, 0($2)
sw $4, 0($1)
lw $1, 0($2)
sw $1, 0($1)
=
=
从哪里转发？
可以增加新的旁路
Notes: 转发判断条件修改。硬件软件接口MIPS版书上有错，RISC-V 版正确。
lw 总是从 MEM/WB 转发。

## Slide 84: 存在转发电路
具备旁路转发功能的数据通路 + 控制信号

## Slide 85: 存在转发电路
增加了ALUSrc选择，具备旁路转发功能的数据通路。
RT MUX是否可以合成一个四输入的MUX？
rt
rt vs imm32
SW 指令？
Notes: 不可，rt 值传递，如 SW 指令

## Slide 86: 带有控制信号的流水线CPU
当前指令
上一条指令
隔一条指令
隔两条指令
lw

## Slide 87: 如果没有转发电路呢？
Q：如果没有转发，需要怎么处理呢？
EX/MEM，MEM/WB 也需要做冲突分析及 NOP 处理？
  EX/MEM 需要修改
  MEM/WB ？
地址 | 指令 | CLK | PC | IM | IF/ID | ID/EX | EX/MEM | MEM/WB | RF
0 | lw $t0, 0($t1) |  1 | 04 | lwsub | lw |  |  |  | 
4 | sub $t3, $t0, $t2 |  2 | 48 | suband | sub | lw |  |  | 
8 | and $t5, $t0, $t4 |  3 | 8 | and | sub | nop | lw |  | 
12 | or $t7, $t0, $t3 |  4 | 8 | and | sub | nop | nop | lw结果 | 
16 | add $t1, $t2, $t3 |  5 | 812 | andor | and | sub | nop | nop | lw结果
 |  |  6 | 1216 | oradd | or | and | sub结果 | nop | nop
 |  |  7 | 16 | add | or | nop | and | sub结果 | 
 |  |  8 | 1620 | ... | add | or | nop | and | sub结果
2个NOP
1个NOP
上一条指令数据相关
隔一条指令数据相关
Notes: EX/MEM 需要做冲突分析及 NOP 处理；
MEM/WB 要看设计，如果寄存器堆和其它寄存器是同一边沿触发，就需要判断冲突，增加转发（W级到D级）或者加nop；如果寄存器堆触发边沿和其它寄存器相反，如，其它寄存器上升沿，RF下降沿，则可在CC5完成中间写后面读，不需要分析冲突。

## Slide 88: 有转发电路也需要暂停
LW 指令

## Slide 89: 有转发电路也需要暂停
写内存MemWrite和寄存器控制RegWrite信号全部变成无效，残废此条指令
如果是SW $4,0($2)呢？
如果是SW $2,0($4)呢？
Notes: SW有旁路时（现在未设计）不需要暂停
要增加从 MEM/WB 到 EX/MEM 的转发，否则 nop

## Slide 90
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
总结：无转发
lw r1,0(r2)？
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
nop
nop
Notes: lw 和 R 指令无区别，每条指令的后续2条指令中可能存在数据冒险

## Slide 91: 总结：四种数据冒险情况

## Slide 92
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
总结：有转发
lw r1,0(r2)？
lw r1,0(r2)
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
nop
or r8,r1,r9
Notes: R 指令数据冒险全部解决；lw 指令后续1条指令中可能存在数据冒险；最多插入1个nop

## Slide 93
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
lw r1,0(r2)
sw r1,0(r3)
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
总结：其它转发
Notes: 原来需要插入1个nop，增加一条旁路后不需要

## Slide 94
时间 (时钟周期)
指
令
执
行
次
序
add r1,r2,r3
sub r4,r1,r3
and r6,r1,r7
or r8,r1,r9
xor r10,r1,r11
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
Reg
ALU
DMem
Ifetch
Reg
总结：其它转发（不一定合理）
nop
Notes: 比转发到 ALU 慢了一个 clk

## Slide 95
装载延迟槽
  如果指令使用了装载的结果，那么硬件互锁将会阻塞一个时钟周期。
  延迟槽：
  让硬件在延迟槽中阻塞一条指令等同于在槽中放入一个nop
更优方案: 让编译器放一个无数据相关指令于槽中
  需要重排代码
数据冒险：装载（4/4）
lw $2, 20($1)
Delay slot

## Slide 96: 重新排列代码以避免流水线阻塞
重新排列代码，防止在下个指令中使用装载结果。
考虑如下代码 A=B+E; C=B+F;
# Method 2:
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
# Method 1:
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
Stall!
Stall!
13 cycles
11 cycles
完美流水线N条指令总时钟周期数：5 +（N-1）
当N很大时CPI ≈ 1
最大加速比
B
E
B+E
store A
F
B+F
store C
有哪些数据相关？
有旁路转发，只考虑 lw
5 +（N-1）
N
Notes: N

## Slide 97
结构冒险
数据冒险
控制冒险
  阻塞
  分支预测

## Slide 98: 3. 控制冒险/分支冒险
分支 (beq, bne) 是控制的重要部分
  下次的取指取决于分支的结果
  流水线不一定总能取得正确的指令
简单的解决方案: 在每条分支指令上进行阻塞直到有一个新的PC
  需要阻塞多久?

## Slide 99
需要废掉3条指令
3. 控制冒险/分支冒险

## Slide 100: B指令冒险造成的停顿代价
如不对B指令做任何处理，则必须插入3个NOP
  clk3时，b指令结果及新PC值保存在EX/MEM，因此PC在clk4才能加载正确值
  IF/ID在clk5才能存入转移后指令(即lw指令)
  如何插入NOP？
地址 | 指令 | CLK | PC | IM | IF/ID | ID/EX | EX/MEM | MEM/WB | RF
0 | beq $1, $3, 24 |  1 | 04 | beqand | beq |  |  |  | 
4 | and $12, $2, $5 |  2 | 4 | and | nop | beq |  |  | 
8 | or $13, $6, $2 |  3 | 4 | and | nop | nop | beq结果 |  | 
12 | add $14, $2, $2 |  4 | 428 | andlw | nop | nop | nop | PC+Imm (Write PC) | 
 |  |  5 | 2832 | lwXX | lw | nop | nop | nop | nop
28 | lw $4, 50($7) |  |  |  |  |  |  |  | 
beq结果
28
CLR
IF/ID.clr
clk3
clk1
clk2
clk4
Notes: FUNC：000000， SLL
改了 clk2 的 IF/ID：and -> nop

## Slide 101: 方案1：正常执行，如分支发生则清除
B结果
add
PC相对偏移 | 指令
0 | beq $1, $3, 24
4 | and $12, $2, $5
8 | or $13, $6, $2
12 | add $14, $2, $2
28 | lw $4, 50($7)
12
CLR
clr
28
28
and
or
即使在ID级发现是B指令也不停顿
根据B指令结果，决定是否清除三条后继指令（Flush IF/ID/EX）
  使得 and/or/add 不能前进
将流水线的IF、ID和EX级的指令都清除（控制信号置零）

## Slide 102: 方案1：正常执行，如分支发生则清除
nop
nop
CLR
clr
nop
lw
28
PC相对偏移 | 指令
0 | beq $1, $3, 24
4 | and $12, $2, $5
8 | or $13, $6, $2
12 | add $14, $2, $2
28 | lw $4, 50($7)
即使在ID级发现是B指令也不停顿
根据B指令结果，决定是否清除三条后继指令（Flush IF/ID/EX）
  使得 and/or/add 不能前进
将流水线的IF、ID和EX级的指令都清除（控制信号置零）

## Slide 103: 方案2：缩短分支延迟
在 ID 阶段放置比较器，尽快得到B指令结果
  B指令结果可以提前2个clock得到
  B指令后继可能被废弃的指令减少为1条
    当需要转移时，清除 IF/ID 即可
=
比较
结果
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 104
比较器前置后，会产生数据相关
  B指令可能依赖于前序指令的结果
  依赖计算1结果（上上一条指令EX段结果）：从EX/MEM转发数据
  依赖计算2结果（上一条指令EX段结果）：只能暂停
=
0
1
0
1
  Q：如果依赖MEM/WB的结果，是否需要设置转发？
B指令
计算2
计算1
PC计算
PC
IMM
NPC
计算0
方案2：缩短分支延迟
Notes: 如果不转发，ID阶段延迟过大，通常需要从MEN/WB转发。
中文第5版 P230/552，英文版 P341 / 793

## Slide 105
add $1, $2, $3
Beq $1, $2, Exit
需要暂停吗？
=
0
1
0
1
B指令
PC计算
PC
IMM
NPC
lw $1,0($0)
Beq $1, $2, Exit
需要暂停吗？暂停几个时钟周期？
方案2：缩短分支延迟（典型情况）
Notes: 1, 2（有 MEM/WB 转发）

## Slide 106: 方案2 进一步优化：分支延迟槽/时隙
B指令后继可能被废弃的指令减少为1条
分支延迟槽：总是在分支后立即执行指令
最坏解决方案: 在分支延迟槽中放入一个nop
较好解决方案: 在分支延迟槽中放入一个指令
    不能影响程序的逻辑

## Slide 107
MIPS使用延迟分支
  重新排列指令使程序更优
  编译器有50%的机会将一条指令放入分支延迟槽中
动态预测分支
3. 控制冒险/分支冒险

## Slide 108: 3. 控制冒险: 分支延迟指令
分支延迟槽指令安排
  From before (best choice)
  从前面调度（最佳选择）
  From target
    从目标调度
  From fall-through
    从不发生转移处调度

## Slide 109: 延迟分支举例
add $1, $2, $3
sub $4, $5, $6
beq $1, $4, Exit
or $8, $9, $10
xor $10, $1, $11
非延迟分支
add $1, $2,$3
sub $4, $5, $6
beq $1, $4, Exit
or $8, $9, $10
xor $10, $1, $11
延迟分支
Exit:addu $7, ($8), $9
为什么没有其他指令?
Exit:addu $7, ($8), $9
Notes: ？

## Slide 110
跳转指令（ J指令）也需要一个延迟槽
  为什么仅需一个延迟槽即可?
3. 控制冒险：跳转指令

## Slide 111: MIPS中的延迟跳转
jal: R[31]=PC+8; PC=JumpAddr
  PC+8 因为跳转延迟槽!
  位于PC+4 的指令总会在跳转前执行, 所以返回位置 PC+8

## Slide 112
问题: 为下列每组指令中选择一个较合适的描述。
No stalls as it is
☐
No stalls with forwarding
☐
Must stall
☐
1: lw $t0,0($t0) add $t1,$t0,$t0 | 2: add $t1,$t0,$t0 addi $t2,$t0,5 addi $t4,$t1,5 | 3: addi $t1,$t0,1 addi $t2,$t0,2 addi $t3,$t0,2 addi $t3,$t0,4 addi $t5,$t1,5
 |  | 4: addi $t1,$t0,1 addi $t2,$t0,2 addi $t3,$t0,2 addi $t5,$t1,5

## Slide 113: #1
I$
lw
add
instr
instr
instr
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
Instr
order
Time (clock cycles)
Must stall
1:
lw $t0,0($t0)
add $t1,$t0,$t0
lw指令：
有旁路，阻塞1个clk
无旁路，阻塞2个clk

## Slide 114: #2
I$
add
addi
addi
instr
instr
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
Instr
order
Time (clock cycles)
forwarding
No stalls with forwarding
2:
add $t1,$t0,$t0
addi $t2,$t0,5
addi $t4,$t1,5
R指令：
有旁路，无需阻塞
无旁路，间隔2条指令
  和 lw 相同

## Slide 115: #3
I$
addi
addi
addi
addi
addi
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
Time (clock cycles)
No stalls as is
Instr
order
3:
addi $t1,$t0,1
addi $t2,$t0,2
addi $t3,$t0,2
addi $t3,$t0,4
addi $t5,$t1,5

## Slide 116: #4
I$
addi
addi
addi
addi
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
Reg
D$
Reg
Time (clock cycles)
No stalls as is
Instr
order
4:
addi $t1,$t0,1
addi $t2,$t0,2
addi $t3,$t0,2
addi $t5,$t1,5